ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# сформированности компетенции ПК 2.2 «Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии»

Разработан в соответствии с ФГОС 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

квалификация техник

Чебоксары 2021

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

# ПК2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии

Компетенция формируется дисциплинами:

| Электротехника и электроника | 2 семестр |
| --- | --- |
| Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 4 и 5 семестр |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Электротехника и электроника»

1. Что из перечисленного является формулой для расчета силы тока в электрической цепи?

a) U = I * R;

b) P = I * U;

c) I = U / R.

2. Какая единица измерения используется для сопротивления в электрической цепи?

a) Вольт;

b) Ампер;

c) Ом.

3. Что означает закон Ома?

a) Количество электричества, прошедшее через цепь, прямо пропорционально времени;

b) Сила тока в цепи равна напряжению, деленному на сопротивление;

c) Электрическая мощность зависит от сопротивления и напряжения в цепи.

4. Что такое электрический потенциал?

a) Мера силы электрического поля;

b) Разность потенциалов между двумя точками в электрической цепи;

c) Сумма электрических сил в цепи.

5. Какое устройство используется для измерения силы электрического тока?

a) Вольтметр;

b) Амперметр;

c) Омметр.

6. Что такое электрическое сопротивление?

a) Сила тока в цепи;

b) Напряжение в цепи;

c) Препятствие для прохождения электрического тока.

7. Какое устройство используется для защиты электрических цепей от перегрузки?

a) Предохранитель;

b) Реле времени;

c) Магнитный вентиль.

8. Что такое электрическая мощность?

a) Количество электричества, прошедшее через цепь;

b) Разность потенциалов между двумя точками в цепи;

c) Работа, выполненная электрическим током за единицу времени.

9. Какая единица измерения используется для электрической мощности?

a) Вольт;

b) Ампер;

c) Ватт.

10. Что означает аббревиатура АЦП?

a) Аналогово-цифровой показатель;

b) Аналогово-цифровое преобразование;

c) Аналогово-цифровая передача.

11. Что такое транзистор?

a) Устройство для усиления или коммутации электрического сигнала;

b) Пассивный элемент схемы, представляющий собой сопротивление;

c) Устройство для измерения напряжения или тока в электрической цепи.

12. Какая функция выполняется операционным усилителем?

a) Усиление аналоговых сигналов;

b) Преобразование аналоговых сигналов в цифровые;

c) Усиление цифровых сигналов.

13. Что такое цифровая схема?

a) Схема, в которой используются только аналоговые сигналы;

b) Схема, в которой используются только цифровые сигналы;

c) Схема, в которой используются как аналоговые, так и цифровые сигналы.

14. Что означает аббревиатура ЦАП?

a) Цифро-аналоговой показатель;

b) Цифро-аналоговое преобразование;

c) Цифро-аналоговая передача.

15. Что такое логический элемент "И"?

a) Возвращает истинное значение только если оба входа истинные;

b) Возвращает истинное значение при наличии хотя бы одного истинного входа;

c) Возвращает истинное значение только если оба входа ложные.

16. Что такое логический элемент "НЕ"?

a) Возвращает истинное значение только если все входы ложные;

b) Возвращает истинное значение если отсутствует истинный вход;

c) Возвращает истинное значение при наличии хотя бы одного истинного входа.

17. Что такое триггер?

a) Устройство с двумя устойчивыми состояниями, используемое для хранения и обработки информации;

b) Устройство для преобразования аналоговог holdsигнала в цифровой;

c) Устройство для преобразования цифрового сигнала в аналоговый.

18. Что такое АЛУ (арифметико-логическое устройство)?

a) Логическая схема, выполняющая арифметические и логические операции;

b) Устройство для синхронизации аналоговых и цифровых сигналов;

c) Устройство для преобразования аналоговых сигналов.

19. Что такое декодер?

a) Устройство для преобразования цифрового сигнала в аналоговый;

b) Логическая схема, преобразующая кодированный сигнал в набор выходных сигналов;

c) Устройство для усиления или коммутации электрического сигнала.

20. Что такое регистр?

a) Устройство для хранения и обработки информации;

b) Устройство для преобразования аналогового сигнала в цифровой;

c) Устройство для преобразования цифрового сигнала в аналоговый.

21. Что такое триггер типа D?

a) Устройство, позволяющее хранить одно состояние в телецепи;

b) Устройство для сравнения двух аналоговых сигналов;

c) Устройство для изменения амплитуды сигнала.

22. Что такое сумматор?

a) Логическая схема, выполняющая сложение двух или более двоичных чисел;

b) Устройство для изменения амплитуды сигнала;

c) Устройство для преобразования аналогового сигнала в цифровой.

23. Что такое мультиплексор?

a) Устройство, выполняющее коммутацию сигналов;

b) Устройство для хранения и обработки информации;

c) Устройство для изменения амплитуды сигнала.

24. Что такое таймер?

a) Устройство для измерения времени;

b) Устройство для синхронизации сигналов;

c) Устройство для преобразования аналогового сигнала в цифровой.

25. Что такое операционный усилитель?

a) Устройство, выполняющее усиление, фильтрацию и коммутацию аналоговых сигналов;

b) Устройство для преобразования аналогового сигнала в цифровой;

c) Устройство для изменения амплитуды сигнала.

26. Что такое аналого-цифровой преобразователь?

a) Устройство для преобразования аналоговых сигналов в цифровой код;

b) Устройство для преобразования цифровых сигналов в аналоговый сигнал;

c) Устройство для измерения амплитуды сигнала.

27. Какая единица измерения используется для частоты сигнала?

a) Вольт;

b) Ампер;

c) Герц.

28. Что такое аналоговый сигнал?

a) Сигнал, который может принимать любое значение в заданном диапазоне;

b) Сигнал, который может принимать только два значения - логическую единицу и логический ноль;

c) Сигнал, который может принимать только значения кратные осцилляции.

29. Что такое цифровой сигнал?

a) Сигнал, который может принимать только два значения - логическую единицу и логический ноль;

b) Сигнал, который может принимать любое значение в заданном диапазоне;

c) Сигнал, который может принимать только значения кратные осцилляции.

30. Что означает аббревиатура ЦПУ?

a) Цифровой программный уровень;

b) Центральная программируемая установка;

c) Центральное процессорное устройство

1. В чем основная разница между постоянным и переменным током?

2. Какое устройство превращает переменный ток в постоянный?

3. Что такое электрическое сопротивление?

4. Какие устройства используются для измерения сопротивления?

5. Что такое закон Ома?

6. Какие формулы используются для расчета силы тока, напряжения и сопротивления?

7. Что такое электрическая мощность?

8. Какая единица измерения электрической мощности?

9. Что такое электрический ток?

10. Какие устройства используются для измерения электрического тока?

11. Какое устройство используется для защиты электрических цепей от перегрузки?

12. Что такое электрический заряд?

13. Какая единица измерения электрического заряда?

14. Что такое электрическое поле?

15. Что такое электрический потенциал?

16. Какая единица измерения электрического потенциала?

17. Что такое электрическая емкость?

18. Что такое электрическое индуктивность?

19. Что такое электрическая ёмкость?

20. Какое устройство используется для измерения емкости или индуктивности?

21. Что такое электрический резонанс?

22. Какое устройство используется для трансформации напряжения?

23. Что такое полупроводниковый диод?

24. Какое устройство используется для контроля или управления электрическим током?

25. Что такое транзистор?

26. Какая функция выполняется операционным усилителем?

27. Что такое цифровая схема?

28. Чем отличаются аналоговые и цифровые сигналы?

29. Что такое схема сумматора?

30. Что такое триггер?

31. Что такое АЦП (аналого-цифровой преобразователь)?

32. Что такое ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)?

33. Какая функция выполняется операциями И, ИЛИ, НЕ, Исключающе ИЛИ?

34. Что такое логический элемент "И-НЕ"?

35. Что такое триггер типа J-K?

36. Какая функция выполняется шифратором?

37. Что такое счетчик?

38. Что такое мультиплексор?

39. Что такое дешифратор?

40. Что такое регистр?

41. Что такое электрический шум?

42. Какой метод используется для устранения шума в электрических сигналах?

43. Что такое модуляция сигнала?

44. Какая функция выполняется операциями сдвига?

45. Что такое операционный усилитель с обратной связью?

| № п\п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | В чем основная разница между постоянным и переменным током? | Основная разница между постоянным и переменным током заключается в направлении и значении тока. Постоянный ток имеет постоянное направление и постоянное значение, тогда как переменный ток меняет направление и значение в течение времени в соответствии с определенной формой, обычно синусоидальной. Постоянный ток характерен, например, для батарейных источников питания, в то время как переменный ток используется в системах электроснабжения и электронике. |
| 2 | Какое устройство превращает переменный ток в постоянный? | Устройство, которое превращает переменный ток в постоянный, называется выпрямитель. Оно может быть реализовано с помощью выпрямительных диодов или полупроводниковых преобразователей, которые позволяют пропускать ток только в одном направлении, фиксируя его в постоянной форме при использовании фильтров для сглаживания результирующего сигнала. |
| 3 | Что такое электрическое сопротивление? | Электрическое сопротивление - это свойство материала или элемента в электрической цепи, которое препятствует протеканию электрического тока. Оно измеряется в омах (Ω) и определяется как отношение напряжения к силе тока, создаваемому в цепи. Чем выше сопротивление, тем больше энергии требуется для протекания тока, и тем меньший ток будет протекать для заданного напряжения. |
| 4 | Какие устройства используются для измерения сопротивления? | Для измерения сопротивления используются различные устройства, включая омметры и мультиметры. Омметры специально предназначены для измерения сопротивления и обычно имеют диапазоны измерения, различные точности и функции. Мультиметры представляют собой многофункциональные приборы, способные измерять сопротивление, а также другие параметры, такие как напряжение, ток и емкость. Они широко используются в электротехнике и электронике для измерения сопротивления различных элементов и цепей. |
| 5 | Что такое закон Ома? | Закон Ома устанавливает прямую пропорциональность между напряжением, протекающим через электрическую цепь, и током, который протекает в этой цепи. Согласно закону Ома, сопротивление цепи является постоянным значением, и его величина определяется как отношение напряжения к силе тока, из-за чего возникает линейная зависимость между ними. |
| 6 | Какие формулы используются для расчета силы тока, напряжения и сопротивления? | Для расчета силы тока (I) используется формула I = U/R, где U - напряжение в цепи, а R - сопротивление цепи. Для расчета напряжения (U) используется формула U = I * R, а для расчета сопротивления (R) используется формула R = U/I. |
| 7 | Что такое электрическая мощность? | Электрическая мощность - это количество электрической энергии, которая переносится или преобразуется в электрической цепи за определенный промежуток времени. Она измеряется в ваттах (Вт) и определяет скорость, с которой работает электрическое устройство или система. |
| 8 | Какая единица измерения электрической мощности? | Единицей измерения электрической мощности является ватт (Вт). Ватт показывает количество энергии, которую устройство потребляет или производит в единицу времени. Для более крупных значений мощности также используются киловатты (кВт) и мегаватты (МВт). |
| 9 | Что такое электрический ток? | Электрический ток представляет собой поток электрических зарядов, движущихся по проводникам под влиянием электрического напряжения. Он является основным физическим явлением в электрических цепях и служит для передачи энергии и сигналов в различных устройствах и системах. |
| 10 | Какие устройства используются для измерения электрического тока? | Для измерения электрического тока в электротехнике используются амперметры или мультиметры, которые обеспечивают точное измерение силы тока в цепи. Они обычно подключаются последовательно к измеряемой цепи и показывают текущее значение силы тока в амперах. |
| 11 | Какое устройство используется для защиты электрических цепей от перегрузки? | Для защиты электрических цепей от перегрузки используется предохранитель. Предохранитель представляет собой устройство, которое прерывает цепь при превышении заданного тока, что помогает предотвратить повреждения проводов, аппаратуры или предотвратить возникновение пожара. |
| 12 | Что такое электрический заряд? | Электрический заряд - это физическая величина, которая характеризует свойство частиц или объектов быть заряженными электрическим зарядом. Он может быть положительным или отрицательным и измеряется в кулонах. Электрический заряд определяет взаимодействие между объектами с помощью электромагнитных сил и играет ключевую роль в электрических явлениях, таких как создание электрического поля и тока. |
| 13 | Какая единица измерения электрического заряда? | Единицей измерения электрического заряда является кулон (Кл). Кулон определяет количество заряда, переносимого в секунду через сечение проводника постоянным током в один ампер. |
| 14 | Что такое электрическое поле? | Электрическое поле - это область вокруг заряда, в которой происходит взаимодействие с другими зарядами или заряженными частицами. Оно создается электрическим зарядом и описывается силовыми линиями, по которым действует сила на тестовый заряд. |
| 15 | Что такое электрический потенциал? | Электрический потенциал - это физическая величина, которая характеризует энергию, которую обладает единичный положительный заряд в точке электростатического поля. Он измеряется в вольтах и определяется как работа, которую нужно совершить для перемещения заряда из бесконечности в данную точку, деленная на величину заряда. |
| 16 | Какая единица измерения электрического потенциала? | Единица измерения электрического потенциала - это вольт (В). Вольт определяется как джоуль энергии, расходуемой на перенос единичного заряда по проводнику. |
| 17 | Что такое электрическая емкость? | Электрическая емкость - это физическая характеристика электрической системы, которая определяет, насколько система может накопить электрический заряд при заданном напряжении. Единицей измерения электрической емкости является фарад (Ф). |
| 18 | Что такое электрическое индуктивность? | Электрическая индуктивность - это физическая характеристика электрической цепи, которая определяет её способность создать электромагнитное поле при прохождении электрического тока. Единицей измерения электрической индуктивности является генри (Гн). |
| 19 | Что такое электрическая ёмкость? | Электрическая емкость - это физическая характеристика электрической системы, которая определяет, насколько система может накопить электрический заряд при заданном напряжении. Единицей измерения электрической емкости является фарад (Ф). |
| 20 | Какое устройство используется для измерения емкости или индуктивности? | Для измерения емкости используется устройство, называемое капацитором или конденсатором. Для измерения индуктивности применяется специальное устройство - индуктивиметр или индуктивностьметр. |
| 21 | Что такое электрический резонанс? | Электрический резонанс - это явление, при котором электрическая цепь реагирует на внешнюю переменную электрическую силу с наибольшей амплитудой колебаний при определенной частоте. В этом состоянии энергия в системе электрического колебания максимальна. |
| 22 | Какое устройство используется для трансформации напряжения? | Для трансформации напряжения применяется устройство, называемое трансформатором. Трансформатор состоит из двух или более обмоток, которые связаны магнитным полем и позволяют изменить напряжение в электрической цепи. |
| 23 | Что такое полупроводниковый диод? | Полупроводниковый диод - это электронное устройство, которое позволяет пропускать электрический ток только в одном направлении. Он состоит из полупроводникового материала, такого как кремний или германий, с формированием p-n перехода, который создает барьер и обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный, защиту цепи от обратного тока и использование в различных электронных устройствах, включая выпрямители, детекторы и стабилизаторы напряжения. |
| 24 | Какое устройство используется для контроля или управления электрическим током? | Для контроля и управления электрическим током используется устройство, называемое реле. Реле работает по принципу электромагнитной или термальной активации и используется для открытия или закрытия электрической цепи в зависимости от заданных условий. |
| 25 | Что такое транзистор? | Транзистор - это полупроводниковое устройство, которое используется для усиления и коммутации электрических сигналов. Он состоит из трех слоев полупроводникового материала и может быть использован для усиления сигнала в режиме малого сигнала или для коммутации высоких токов в режиме большого сигнала. Транзисторы являются важными строительными блоками во многих электронных устройствах, включая компьютеры, радиоприемники, усилители и микросхемы. |
| 26 | Какая функция выполняется операционным усилителем? | Операционный усилитель выполняет функцию усиления и обработки аналоговых сигналов. Он принимает входной сигнал, усиливает его и выводит усиленный сигнал на выход, при этом обеспечивая высокую точность, низкий уровень шума и стабильность работы. Операционные усилители широко применяются в электронике, включая схемы фильтрации, уровня сигнала, аналоговых вычислений и др. |
| 27 | Что такое цифровая схема? | Цифровая схема - это схематическое представление электронной системы, в которой информация представлена и обрабатывается в форме цифровых сигналов - двоичных (0 и 1). Она состоит из логических элементов, таких как вентили, регистры и счётчики, которые выполняют операции логических функций для обработки и передачи данных в цифровой форме. Цифровые схемы широко применяются в компьютерах, микроконтроллерах, микросхемах памяти и других электронных устройствах. |
| 28 | Чем отличаются аналоговые и цифровые сигналы? | Аналоговые и цифровые сигналы отличаются по своей форме представления и способу передачи информации. Аналоговые сигналы представляют собой непрерывные значения, изменяющиеся плавно во времени и обычно представлены в виде гладких волн. Цифровые сигналы, напротив, представляют собой дискретные значения и представлены в виде последовательности отдельных цифр (обычно двоичных 0 и 1). Цифровые сигналы отличаются от аналоговых своей точностью и устойчивостью к помехам, поэтому широко используются в электронике и цифровых системах передачи информации. |
| 29 | Что такое схема сумматора? | Схема сумматора - это комбинационная цифровая схема, которая выполняет операцию сложения нескольких двоичных чисел. Она состоит из нескольких входных разрядов, так называемых "бит", и производит сумму этих битов, а также может генерировать перенос в случае, когда сложение передает разряд в следующий. Сумматоры широко используются в цифровых системах для выполнения арифметических операций и обработке данных. |
| 30 | Что такое триггер? | Триггер - это основной элемент в цифровой электронике, который имеет два стабильных состояния и способен сохранять информацию. Он может переключаться между этими состояниями при получении определенных сигналов, таких как положительный или отрицательный фронт. Триггеры широко используются для создания памяти, регистров, счетчиков и других цифровых устройств. |
| 31 | Что такое АЦП (аналого-цифровой преобразователь)? | АЦП (аналого-цифровой преобразователь) - это электронное устройство, используемое для преобразования аналогового сигнала, такого как напряжение или ток, в цифровой формат. Он считывает аналоговый сигнал, дискретизирует его и кодирует в цифровой вид, представленный в виде последовательности двоичных чисел. АЦП используется во множестве приложений, включая измерения, обработку сигналов, аналогово-цифровые системы управления, аудио- и видеоустройства и многое другое. |
| 32 | Что такое ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)? | ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) - это устройство, которое выполняет преобразование цифрового сигнала в аналоговую форму. Он принимает цифровые данные и генерирует аналоговый сигнал, который может быть представлен в виде непрерывного изменения напряжения или тока. ЦАП используется во многих приложениях, включая аудио- и видеоустройства, телекоммуникационные системы, управление и автоматизацию, где необходимо представление и воспроизведение аналоговой информации на основе цифровых данных. |
| 33 | Какая функция выполняется операциями И, ИЛИ, НЕ, Исключающе ИЛИ? | Операции И, ИЛИ, НЕ и Исключающе ИЛИ - это логические операции, используемые в цифровой логике. Операция И возвращает истинное значение только если оба входа истинны, операция ИЛИ возвращает истинное значение, если хотя бы один из входов истинный, операция НЕ инвертирует значение входа, а операция Исключающе ИЛИ возвращает истинное значение, если только один из входов истинный. Эти операции позволяют создавать сложные логические функции и управлять поведением цифровых систем. |
| 34 | Что такое логический элемент "И-НЕ"? | Логический элемент "И-НЕ" (AND-NOT) - это комбинационная цифровая схема, состоящая из операций И (AND) и НЕ (NOT). Она производит логическую операцию И между двумя входами, а затем инвертирует полученный результат, выдающий единицу только в случае, когда оба входа равны нулю. Логический элемент "И-НЕ" часто используется для создания других логических функций и управления логическим поведением цифровых систем. |
| 35 | Что такое триггер типа J-K? | Триггер типа J-K - это логический элемент, используемый в цифровой электронике для хранения и обработки данных. Он имеет два входа: вход J и вход K, и два выхода: выход Q и выход Q̅. Триггер J-K имеет возможность считывать, сохранять или изменять данные, в зависимости от состояния входных сигналов J и K. |
| 36 | Какая функция выполняется шифратором? | Шифратор - это комбинационная цифровая схема, которая выполняет функцию преобразования входных битов в уникальный код на основе определенных правил. Он преобразует входные сигналы в выходной код, представляющий определенное состояние или комбинацию входов. Шифраторы широко используются для кодирования и сжатия данных в различных системах, включая коммуникационные протоколы, сети передачи данных или шифрования информации. |
| 37 | Что такое счетчик? | Счетчик - это устройство или схема, которая используется для подсчета и отслеживания числа событий или импульсов. Он может быть цифровым, работающим на основе двоичных или десятичных чисел, или аналоговым, преобразующим непрерывный сигнал в дискретные значения. Счетчики широко применяются в различных областях, включая измерительные системы, сети передачи данных, счетчики оборотов, таймеры и многое другое. |
| 38 | Что такое мультиплексор? | Мультиплексор - это комбинационная цифровая схема, которая используется для выбора одного из нескольких входных сигналов и передачи его на выход в зависимости от определенного управляющего сигнала. Он имеет множество входов данных, один или несколько входов управления и один выход. Мультиплексоры позволяют эффективно управлять потоком информации и широко применяются в цифровых системах связи, памяти, а также в устройствах выбора данных в микропроцессорах и других цифровых устройствах. |
| 39 | Что такое дешифратор? | Дешифратор - это комбинационная цифровая схема, которая преобразует кодированный входной сигнал в набор выходных сигналов, управляемых определенным комбинационным кодом. Он принимает входной код и активирует только один соответствующий выход, преобразуя кодированную информацию в понятный формат. Дешифраторы широко используются для декодирования адресов памяти, управления доступом к ресурсам, декодирования команд в микропроцессорах и других цифровых устройствах. |
| 40 | Что такое регистр? | Регистр в цифровой электронике - это устройство для хранения и обработки данных в виде последовательности двоичных цифр. Он состоит из нескольких триггеров, связанных вместе, чтобы образовать последовательность битов, и позволяет сохранять информацию и выполнять различные операции, такие как сдвиг, сохранение, чтение или запись данных. Регистры широко используются в цифровых системах для хранения адресов, настроек, временных данных и другой важной информации. |
| 41 | Что такое электрический шум? | Электрический шум - это нежелательные электрические сигналы или вариации в электрическом сигнале, которые могут вмешиваться в передачу или обработку желаемой информации. Шум может возникать из различных источников, включая электромагнитные помехи, деградацию сигнала при прохождении по проводам или присутствие других электронных устройств. Электрический шум может быть нежелательным, так как может искажать или ограничивать точность и надежность сигнала в электрических устройствах и системах. |
| 42 | Какой метод используется для устранения шума в электрических сигналах? | Один из методов для устранения шума в электрических сигналах - это фильтрация. Фильтры используются для подавления или снижения нежелательных частотных компонентов в сигнале, позволяя пропускать только интересующие частоты. Это может быть реализовано с помощью различных типов фильтров, таких как низкочастотные, высокочастотные или полосовые фильтры, которые позволяют улучшить качество сигнала и минимизировать влияние шумовых компонентов. |
| 43 | Что такое модуляция сигнала? | Модуляция сигнала - это процесс изменения одного или нескольких параметров исходного сигнала, называемого несущим сигналом, для кодирования или передачи информации. Параметры, которые могут быть модулированы, включают амплитуду, частоту и фазу сигнала, с использованием различных методов модуляции, таких как амплитудная модуляция (АМ), частотная модуляция (ЧМ) или фазовая модуляция (ФМ), позволяющие управлять содержимым и передачей сигналов в различных системах связи. |
| 44 | Какая функция выполняется операциями сдвига? | Операция сдвига выполняет функцию перемещения битов или данных на определенное количество мест влево или вправо в битовой последовательности. Она позволяет изменять порядок или положение битовых значений, и используется для различных целей, включая сдвиги регистров, циклические сдвиги, сдвиги для кодирования или декодирования данных, а также для реализации арифметических операций и программных алгоритмов. |
| 45 | Что такое операционный усилитель с обратной связью? | Операционный усилитель с обратной связью - это устройство, в котором выходной сигнал усилителя подается на его вход через элемент обратной связи. Это позволяет контролировать и стабилизировать усиление и характеристики усилителя, улучшая его линейность, устойчивость и точность. Обратная связь осуществляется путем подключения резисторов или других элементов с обратной связью между выходом и входом усилителя, что обеспечивает регулируемый уровень усиления и дает возможность настройки его характеристик в соответствии с требованиями системы. |

Дисциплина «Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения»

1. Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе:

A) воздушные линии и сети

Б) кабельные линии и сети

В) открытые линии и сети

Г) высоковольтные линии и сети

2. Дайте определение одноцепной воздушной линии

A) под понятием цепь подразумевают три провода одной трехфазной линии

Б) под понятием цепь подразумевают, когда натянуты четыре провода в ВЛ

В) под понятием цепь подразумевают, когда натянуты пять проводов в ВЛ

Г) это когда натянуто два провода в ВЛ, фаза и нулевая

3. Виды распределительных устройств

A) открытое и закрытое

Б) закрытое и встроенное

В) открытое и внутреннее

Г) закрытое и внутреннее

4. Какие достоинства имеют открытые РУ?

A) низкая стоимость

Б) удобство обслуживания, небольшая площадь

В) высокая степень защиты оборудования

Г) хорошая защита от электромагнитных помех

5. Какие недостатки имеют открытые РУ?

А) воздействие окружающей среды

Б) низкая защита от электромагнитных помех

В) высокая стоимость

Г) применение сложного оборудования

- В данной схеме замещения, какие параметры линии зависит от величины напряжение сети?

А) ёмкостная проводимость линии -bл

Б) активное сопротивление линии -Rл

В) реактивное сопротивление линии -Хл

Г) реактивная проводимость линии -2

- В данной схеме замещения, какой параметр линии зависит от величины нагрузки?

А) реактивное сопротивления Xл

Б) активное сопротивления rл

В) активный проводимость gл

Г) ёмкостная проводимость bл

- Сети какого напряжения имеют такую схему замещения?

А) сети от 110кВ и выше

Б) сети от 110кВ и ниже

В) сети от 6 до 35 кВ

Г) сети до 1000кВ

- В сетях до 35кВ какие параметры из данной схеме замещения пренебрегают?

А) активную и ёмкостную проводимость

Б) активную проводимость

В) ёмкостную проводимость

Г) активную и реактивную сопротивлению

- В какую схему относятся такая схема?

А) радиально-магистральная

Б) магистрально-угловая

В) угловая-радиальная

Г) радиально-смешенное

- Что поддерживают провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли или воды?

А) опоры

Б) изоляторы

В) траверсы

Г) арматуры

- Почему провода воздушных линий электропередачи сделаны многопроволочными?

А) это даёт большую пропускную способность

Б) это даёт большую механическую способность

В) это даёт большое экономическое значение

Г) потому, что невозможно без такого провода

- Область применения опорных или опорно-стержневых изоляторов.

А) на них закрепляется шины низкого напряжение трансформатора, токоведущие части разъединители

Б) на них закрепляется провода ЛЭП, токоведущие части выключатели

В) на них закрепляется провода КЛЭП, токоведущие части трансформаторов

Г) на них закрепляется обмотки низкого напряжение трансформатора, токоведущие части отделителя

- В какую группу входит данные изоляторы по расположению токоведущих частей?

А) проходные

Б) подвесные

В) опорные

Г) стержневые

- Какую роль играет ребро на изоляторах?

А) увеличивает пути пробоя

Б) уменьшает пути пробоя

В) увеличивает пути нагрева

Г) уменьшает количество пробоя

- Выбрать сечение контрольного кабеля для подключения трансформатора тока. Удельное сопротивление ρ0=0,0283 Ом·мм2/м, длина кабеля L=4м, rпров=0,109 Ом.

А) 2,5 мм2

Б) 1 мм2

В) 4 мм2

Г) 6 мм2

Д) 10 мм2

- Выбрать сечение контрольного кабеля для подключения трансформатора тока. Удельное сопротивление ρ0=0,0283 Ом·мм2/м, длина кабеля L=4м, rпров=0,056 Ом.

А) 4 мм2

Б) 2,5 мм2

В) 1,5 мм2

Г) 6 мм2

Д) 10 мм2

- Выбрать сечение кабеля для отходящих линий по нормированной экономической плотности тока. Iнорм=82,17 А, jэк=1,6 А/мм2.

А) 50 мм2

Б) 35 мм2

В) 70 мм2

Г) 95 мм2

- Выбрать сечение кабеля для отходящих линий по нормированной экономической плотности тока. Iнорм=115,6 А, jэк=1,6 А/мм2.

А) 70 мм2

Б) 35 мм2

В) 50 мм2

Г) 95 мм2

- Выбрать сечение кабеля для отходящих линий по нормированной экономической плотности тока. Iнорм=150,1 А, jэк=1,6 А/мм2.

А) 95 мм2

Б) 35 мм2

В) 70 мм2

Г) 120 мм2

- Ограничения токов ОЗЗ не требуется при величине:

А) не более 10 А в сетях 3 – 20 кВ с железобетонными опорами ВЛ

Б) не более 15 А в сетях 3 – 20 кВ с железобетонными опорами ВЛ

В) не более 20 А в сетях 3 – 20 кВ с железобетонными опорами ВЛ

Г) не более 25 А в сетях 3 – 20 кВ с железобетонными опорами ВЛ

Д) не более 30 А в сетях 3 – 20 кВ с железобетонными опорами ВЛ

- Ограничения токов ОЗЗ не требуется при величине:

А) не более 10 А в сетях 35 кВ

Б) не более 15 А в сетях 35 кВ

В) не более 20 А в сетях 35 кВ

Г) не более 25 А в сетях 35 кВ

Д) не более 30 А в сетях 35 кВ

- Изоляция в сетях 6 - 35 кВ выполняется на:

А) междуфазное напряжение

Б) фазное напряжение

В) 1,2 фазного напряжения

Г) 1,4 фазного напряжения

Д) 1,5 фазного напряжения

- Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока:

А) 3 А

Б) 5 А

В) 6 А

Г) 10 А

Д) 15 А

- Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения

А) 100 В

Б) 127 В

В) 220 В

Г) 380 В

Д) 690 В

- Квалификационная группа для исполнителя работ вблизи частей, находящихся под напряжением

А) II

Б) III

В) IV

Г) V

- Квалификационная группа для производителя работ вблизи частей, находящихся под напряжением

А) II

Б) III

В) IV

Г) V

- Изоляторы, подвергающиеся перед установкой электрическим испытаниям

А) стеклянные

Б) полимерные

В) фарфоровые тарельчатые

Г) стержневые фарфоровые

- Длина ограничительной накладки воздушной стрелки зависит от

А)- марки крестовины

Б) величины зигзага

В) устройства стрелочного перевода

Г) скоростного режима данного участка

- Не допускаются к монтажу фарфоровые изоляторы, имеющие сколы общей площадью

А) более 2 см2

Б) более 3 см2

В) более 4 см2

Г) более 5 см2

- Как классифицируют потребителей электроэнергии?

- На какие группы подразделяются приёмники электрической энергии?

- Как подразделяют приёмники по частоте питающего тока?

- Какие режимы работы существуют у приёмников электрической энергии?

- Какие электроустановки называют распределительными?

- Какими аппаратами и изделиями комплектуются распределительные устройства?

- Какие существуют схемы внешнего электроснабжения подстанций?

- В чём различие систем с изолированной и с глухозаземлённой нейтралью?

- Приведите классификацию электрических сетей.

- На что обращают внимание при верховом осмотре контактной подвески?

- Что определяют и проверяют при осмотре опор?

- Укажите состав исполнителей электромонтажных работ

- Действия персонала при выявлении повреждений и неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов.

- Как производится ограничение однофазного тока КЗ и сети с эффективно-заземленной нейтралью?

- Минимальная площадь контакта в месте приварки стыковых электросоединителей.

- Площадь сечения междупутных электросоединителей при переменном токе.

- Из каких материалов допускается изготавливать стыковые и междурельсовые электрические соединители?

- Площадь сечения стыковых электросоединителей неизолированных стыков при переменном токе.

- В чём заключается правильность подключения к рельсовой цепи отсасывающего фидера тяговой подстанции?

- Условия выполнения работ при измерении зигзагов контактного провода с изолирующей съёмной вышки.

- Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструменты, защитные средства и сигнальные принадлежности, используемые для работ.

- Нормативный зигзаг контактного провода на прямых участках пути. Допустимые отклонения от норм.

- Допустимый вынос контактного провода.

- Простые контактные подвески.

- Стрелы провеса контактных проводов и их влияние на качество токосъема.

- Какие значения установлены длины пролетов, допускаемые скорости движения электроподвижного состава?

- Область применения простых контактных подвесок.

- Контактные провода.

- Несущие тросы.

- Усиливающие, питающие, отсасывающие провода.

- Провода воздушных линий, электрических соединителей и струн.

- Электропроводность, износостойкость, термостойкость и коррозионная устойчивость проводов.

- Стандарты, сортаменты и технические условия на провода.

- Типовые сочетания проводов и эквивалентное сечение контактных подвесок.

- Номинальные токи проводов контактных сетей.

- Детали для подвески несущего троса, питающих, усиливающих и других проводов.

- Оконцевание и анкеровка проводов контактной сети.

- Стыкование проводов контактной сети с помощью зажимов, сварки холодной, термитной, взрывом и аргонной.

- Струны и струновые зажимы.

- Фиксаторы контактной сети, требования к ним: классификация, устройство, область применения различных типов.

- Работа сжатых и растянутых фиксаторов.

- Расчетные климатические условия: районирование территории России по температуре, гололеду и скоростному напору ветра.

- Нагрузки, действующие на провода контактной сети.

- Условные обозначения, принятые на схемах питания и секционирования.

- Способы питания контактной сети.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как классифицируют потребителей электроэнергии? | Потребителей электроэнергии классифицируют по различным параметрам, включая тип потребляемой энергии, мощность, частоту использования, требования к качеству электроэнергии и т.д. |
| 2 | На какие группы подразделяются приёмники электрической энергии? | Приемники электрической энергии подразделяются на активные и реактивные. Активные приемники преобразуют всю потребляемую энергию в полезную работу, в то время как реактивные приемники не преобразуют всю энергию в работу. |
| 3 | Как подразделяют приёмники по частоте питающего тока? | Приемники подразделяются на приемники постоянного и переменного тока. Постоянный ток используется в основном в электронных устройствах, а переменный ток - в большинстве бытовых и промышленных устройств. |
| 4 | Какие режимы работы существуют у приёмников электрической энергии? | Приемники могут работать в различных режимах, включая нормальный режим, режим перегрузки, режим короткого замыкания и другие. |
| 5 | Какие электроустановки называют распределительными? | Распределительные электроустановки - это устройства, предназначенные для распределения электроэнергии между потребителями. К ним относятся распределительные щиты, распределительные пункты, распределительные коробки и т.д. |
| 6 | Какими аппаратами и изделиями комплектуются распределительные устройства? | Распределительные устройства комплектуются различными аппаратами и устройствами, такими как выключатели, разъединители, измерительные приборы, реле и др. |
| 7 | Какие существуют схемы внешнего электроснабжения подстанций? | Существуют различные схемы внешнего электроснабжения подстанций, включая радиальные, магистральные и кольцевые схемы. |
| 8 | В чём различие систем с изолированной и с глухозаземлённой нейтралью? | Системы с изолированной нейтралью и системы с глухозаземлённой нейтралью различаются тем, что в системе с изолированной нейтралью нейтраль трансформатора не соединена с землей, а в системе с глухозаземённой нейтралью нейтраль заземлена. |
| 9 | Приведите классификацию электрических сетей. | Электрические сети можно классифицировать по различным параметрам, таким как напряжение, частота, область применения и т. д. Различают радиальные, магистральные, кольцевые и смешанные схемы электрических сетей. |
| 10 | На что обращают внимание при верховом осмотре контактной подвески? | При верховом осмотре контактной подвески обращают внимание на состояние контактных проводов, изоляторов, арматуры и других элементов контактной подвески, а также на состояние опор и фундаментов. |
| 11 | Что определяют и проверяют при осмотре опор? | При осмотре опор определяют их состояние, наличие дефектов и повреждений, а также проверяют прочность закрепления опор в земле. |
| 12 | Укажите состав исполнителей электромонтажных работ | Состав исполнителей электромонтажных работ может включать электромонтажников, сварщиков, изолировщиков, крановщиков, стропальщиков и других специалистов. |
| 13 | Действия персонала при выявлении повреждений и неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов. | При выявлении повреждений и неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, персонал должен принять меры по устранению этих повреждений и сообщить о них ответственному лицу. |
| 14 | Как производится ограничение однофазного тока КЗ и сети с эффективно-заземленной нейтралью? | Ограничение однофазного тока КЗ в сети эффективно-заземленной нейтралью достигается установкой устройств защиты от коротких замыканий, таких как автоматические выключатели или реле. |
| 15 | Минимальная площадь контакта в месте приварки стыковых электросоединителей. | Минимальная площадь контакта в месте приварки стыковых электросоединителей должна составлять не менее 50% площади сечения соединяемых элементов. |
| 16 | Площадь сечения междупутных электросоединителей при переменном токе. | Площадь сечения междупутных электросоединителей при переменном токе должна быть не менее 120 мм2. |
| 17 | Из каких материалов допускается изготавливать стыковые и междурельсовые электрические соединители? | Стыковые и междурельсовые электрические соединители должны изготавливаться из коррозионностойких и электротехнических материалов, таких как медь, алюминий или нержавеющая сталь. |
| 18 | Площадь сечения стыковых электросоединителей неизолированных стыков при переменном токе. | Площадь сечения стыковых электросоединителей неизолированных стыков при переменном токе должна быть не менее 70 мм2. |
| 19 | В чём заключается правильность подключения к рельсовой цепи отсасывающего фидера тяговой подстанции? | Правильное подключение к рельсовой цепи отсасывающего фидера тяговой подстанции заключается в соблюдении правильной полярности подключения, а также в обеспечении надежного электрического контакта между фидером и рельсами. |
| 20 | Условия выполнения работ при измерении зигзагов контактного провода с изолирующей съёмной вышки. | При выполнении работ по измерению зигзагов контактного провода с использованием изолирующей съемной вышки необходимо соблюдать правила безопасности, такие как использование средств индивидуальной защиты, проверка состояния вышки перед началом работ и соблюдение требований к проведению работ на высоте. |
| 21 | Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструменты, защитные средства и сигнальные принадлежности, используемые для работ. | Для работ используются различные механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструменты и защитные средства. Например, к механизмам относятся подъемные краны, лебедки и домкраты; к приборам - измерительные инструменты, вольтметры, амперметры и омметры; к монтажным приспособлениям - вышки, лестницы, страховочные пояса и т.д. К сигнальным принадлежностям относятся сигнальные флажки, жезлы, свистки и другие устройства для обеспечения безопасности на железнодорожных путях. |
| 22 | Нормативный зигзаг контактного провода на прямых участках пути. Допустимые отклонения от норм. | Нормальный зигзаг контактного провода на прямых участках пути составляет 300 мм. Допустимые отклонения могут составлять до ±50 мм. |
| 23 | Допустимый вынос контактного провода. | Допустимый вынос контактного провода определяется в зависимости от типа подвески и может составлять от 350 до 450 мм. |
| 24 | Простые контактные подвески. | К простым контактным подвескам относятся одинарные контактные подвески с одним контактным проводом, двойные контактные подвески с двумя контактными проводами и контактные подвески на консолях. |
| 25 | Стрелы провеса контактных проводов и их влияние на качество токосъема. | Стрела провеса контактного провода влияет на качество токосъема, так как определяет расстояние между контактным проводом и токоприемником электровоза. |
| 26 | Какие значения установлены длины пролетов, допускаемые скорости движения электроподвижного состава? | Длины пролетов и допускаемые скорости движения электроподвижного состава зависят от многих факторов, таких как тип и конструкция подвижного состава, характеристики железнодорожного пути, условия эксплуатации и безопасности. В России для скоростей до 160 км/ч допустимая длина пролета составляет не более 20 м, а для скоростей до 200 км/ч - не более 16 м. |
| 27 | Область применения простых контактных подвесок. | Простые контактные подвески применяются на перегонах и станциях с малыми скоростями движения электроподвижного состава, где не требуется высокая стабильность контактного провода и допускается больший износ контактного провода. |
| 28 | Контактные провода. | Контактные провода изготавливаются из меди или бронзы и имеют различное сечение в зависимости от нагрузки и напряжения. Они должны обладать высокой электропроводностью, прочностью и устойчивостью к коррозии. |
| 29 | Несущие тросы. | Несущие тросы используются для поддержки контактных проводов и обеспечения их стабильности. Они изготавливаются из стали или алюминия и имеют круглое или квадратное сечение. |
| 30 | Усиливающие, питающие, отсасывающие провода. | Усиливающие провода используются для усиления простых контактных подвесок на перегонах с интенсивным движением поездов. Питающие провода служат для подачи электрической энергии от тяговой подстанции к контактному проводу. Отсасывающие провода используются для отвода электрической энергии от токоприемника электровоза к земле. |
| 31 | Провода воздушных линий, электрических соединителей и струн. | Провода воздушных линий и электрических соединителей должны быть прочными, гибкими и устойчивыми к коррозии, а струны должны обладать высокой износостойкостью и термостойкостью. |
| 32 | Электропроводность, износостойкость, термостойкость и коррозионная устойчивость проводов. | Стандарты и технические условия на провода воздушных линий и электрические соединители устанавливаются соответствующими государственными органами и должны соответствовать требованиям безопасности и качества. |
| 33 | Стандарты, сортаменты и технические условия на провода. | Типовые сочетания проводов и эквивалентные сечения контактных подвесок определяются на основе расчетов и опыта эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное сочетание прочности, гибкости и износостойкости. |
| 34 | Типовые сочетания проводов и эквивалентное сечение контактных подвесок. | Номинальные токи определяются исходя из номинального напряжения, сопротивления и мощности нагрузки, а также условий эксплуатации. |
| 35 | Номинальные токи проводов контактных сетей. | Номинальные токи для проводов контактных сетей определяются на основе стандартов и технических условий, а также с учетом условий эксплуатации и требований безопасности. |
| 36 | Детали для подвески несущего троса, питающих, усиливающих и других проводов. | Детали для подвески несущего троса, питающих, усиливающих и других проводов включают в себя различные элементы, такие как изоляторы, зажимы, кронштейны, струны и т.д., которые обеспечивают надежное крепление проводов к опорам контактной сети. |
| 37 | Оконцевание и анкеровка проводов контактной сети. | Оконцевание и анкеровка проводов контактной сети выполняются с использованием специальных инструментов и технологий, обеспечивающих надежное соединение проводов с контактными зажимами и другими элементами контактной сети. |
| 38 | Стыкование проводов контактной сети с помощью зажимов, сварки холодной, термитной, взрывом и аргонной. | Стыкование проводов контактной сети может осуществляться с помощью различных методов, таких как зажимы, сварка холодная, термитная, взрывом и аргон. Выбор метода стыкования зависит от типа провода, его характеристик и требований к качеству соединения. |
| 39 | Струны и струновые зажимы. | Струны и струновые зажимы используются для крепления контактных проводов к несущему тросу и обеспечения их стабильной работы. |
| 40 | Фиксаторы контактной сети, требования к ним: классификация, устройство, область применения различных типов. | Фиксаторы контактной сети предназначены для фиксации контактных проводов на определенном расстоянии от опор контактной сети и предотвращения их смещения. Требования к фиксаторам включают их надежность, долговечность, устойчивость к коррозии и другим воздействиям окружающей среды. |
| 41 | Работа сжатых и растянутых фиксаторов. | Работа сжатых и растянутых фиксаторов заключается в удержании контактных проводов на заданном расстоянии от опор и обеспечении их стабильного положения. |
| 42 | Расчетные климатические условия: районирование территории России по температуре, гололеду и скоростному напору ветра. | Расчетные климатические условия для России включают температуры от -55 до +40 градусов Цельсия, гололед от 5 до 35 мм, скоростной напор ветра от 27 до 85 кгс/м2. |
| 43 | Нагрузки, действующие на провода контактной сети. | На провода контактной сети действуют различные нагрузки, такие как вес проводов, ветровые нагрузки, гололедные нагрузки, температурные нагрузки и т.д. |
| 44 | Условные обозначения, принятые на схемах питания и секционирования. | Условные обозначения на схемах питания и секционирования включают символы для обозначения разных элементов контактной сети, таких как опоры, провода, изоляторы, контактные зажимы и т.п. |
| 45 | Способы питания контактной сети. | Способы питания контактной сети включают централизованное питание от тяговых подстанций, децентрализованное питание от местных источников, а также использование аккумуляторных батарей на подвижном составе. |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции) |
| --- | --- |
| ПК2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии | выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине |